# The concept of neutrocentric occlusion as related to denture stability

M.M. DeVan

“ Neutrocentric ” เป็นแนวคิดซึ่งมีวัตถุประสงค์ 2 ประการในการสร้างฟันปลอม คือ 1) การสร้างด้านสบฟันที่มีเพียงระนาบเดียว ( Neutralization of Incline)    2 ) ให้แรงจากการบดเคี้ยวลงสู่จุดศูนย์กลางของพื้นที่ที่ลองรับแรง ( Centralization)   ในการที่จะให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์จำเป็นจะต้องลดขนาดและจำนวนของซี่ฟันปลอม และไม่ควรมีจุดสัมผัสฟันทางด้านสบดุลย์ในขณะที่เคลื่อนขากรรไกร  จากหลักฐานที่ผ่านมา 25 ปี เกี่ยวกับแนวคิดนี้พบว่ามีข้อดีคือ เป็นการอนุรักษ์กระดูกสันเหงือกได้เป็นอย่างดีและให้รูปร่างของใบหน้าที่ดีสามารถออกเสียงและใช้บดเคี้ยวได้เป็นอย่างดี  แนวคิดเกี่ยวกับ Neutrocentricไม่ได้แค่หมายถึงการใช้ซี่ฟันปลอมที่เป็นฟันไร้ปุ่มเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องพิจารณาถึงระดับของระนาบบดเคี้ยว , โค้งชดเชย และ แนวนำปลายฟันหน้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการเรียงตัวของซี่ฟันปลอม ในขณะที่ปุ่มฟันจะเกี่ยวข้องกับรูปร่างของฟันทางด้านบดเคี้ยว    เสถียรภาพของฐานฟันปลอมเกิดจากความสัมพันธ์ของซี่ฟันปลอมกับกระดูกสันเหงือกที่รองรับฐานฟันปลอมโดยใช้กฎของการคงอยู่กับที่ (Static)   มีปัจจัยอยู่ 5 ปัจจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของซี่ฟันปลอมกับกระดูกสันเหงือกที่รองรับฐานฟันปลอม คือ 1) ตำแหน่งของซี่ฟันปลอม จะต้องอยู่ภายในขอบเขตของพื้นที่ที่รองรับฐานฟันปลอม ดังนั้นการวางซี่ฟันปลอมที่ผิดตำแหน่งจะทำให้เกิดความล้มเหลว  ดังนั้นตำแหน่งควรเป็นปัจจัยแรกที่ต้องคำนึงถึง  2) สัดส่วนของซี่ฟันปลอม ต้องลดความกว้างลงร้อยละ 40 ซึ่งเพียงพอที่จะไม่เปลี่ยนแปลงด้านบดเคี้ยวมากเกินไป และการลดด้านบดเคี้ยวยังทำให้เกิดให้แรงจากการบดเคี้ยวลงสู่จุดศูนย์กลางของพื้นที่ที่ลองรับแรง   ลดการรบกวนลิ้นเป็นตัวที่ทำให้แรงเสียดทานและแรงเฉือนกับกระดูกสันเหงือกที่รองรับฐานฟันปลอม   3) การเอียงตัวของซี่ฟันปลอม (Pitch) แนวคิดเกี่ยวกับ Neutrocentric มี 2 แบบ คือ การเอียงตัวของซี่ฟันปลอมลดลงจากที่พบในฟันธรรมชาติ กับการเอียงตัวของซี่ฟันปลอมขนานกับระนาบบดเคี้ยวที่ขนานกับกระดูกสันเหงือกที่รองรับฐานฟันปลอม  โดยฟันหลังจะอยู่บนระนาบมากกว่าที่จะอยู่บนพื้นผิวทรงกลม  4) รูปร่าง  ซี่ฟันปลอมจะไม่มีปุ่มฟันทำให้ไม่เกิดสิ่งกีดขวางขณะเคลื่อนขากรรไกร 5) จำนวนของซี่ฟันปลอม ลดจำนวนของฟันหลังจาก 8 ซี่ เหลือ 6 ซี่ ช่วยให้เกิดเสถียรภาพของฐานฟันปลอม   จากที่กล่าวมาจะพบว่าฐานของพื้นที่ที่รองรับฟันปลอมกับฟันธรรมชาติมีความแตกต่างกันมาก เสถียรภาพของฐานฟันปลอมจะขึ้นอยู่กับ mucoperiosteum  ดังนั้น ความหนาของ mucoperiosteum ความแข็งตรึง และตำแหน่งที่ฐานฟันปลอมวางจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพของฐานฟันปลอม การทำให้เกิด Neutralization of Inclineและ Centralization จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

(JADA 1954;48:165-169)

ทพ . ธีรชัย  ลิมป์ลาวัณย์