การซ่อมแบบง่ายๆธรรมดาและแบบซับซ้อน (simple and complex repairs)

การที่ทันตแพทย์จะตัดสินใจว่าจะทำการซ่อมหรือทำ RPDใหม่นั้นบางครั้งทำได้ยาก ทันตแพทย์จะต้องประเมินปัจจัยต่างๆมากมายก่อนจะตัดสินใจทำทางคลินิก เช่น

(1)	สถานะทางการเงินของคนไข้ (The patient’s financial status)

(2)	อายุของคนไข้ (The patient’s biologic age)

(3)	จำนวนครั้งที่ต้องมาพบทันตแพทย์ (The frequency of appointments)

(4)	สุขภาพของคนไข้ (The patient’s medical status)

(5)	ระดับความยากในขั้นตอนการพิมพ์ปาก (The degree of difficulty of the impression procedures)

โดยส่วนมากมักสะดวกที่จะทำใหม่มากกว่าเสียเวลาและความพยายามไปทำการซ่อมแซม RPDที่แทบจะไม่ได้รับการยอมรับทางคลินิกและ อาจจะถูกเปลี่ยนในอนาคตอันใกล้นี้ได้ แต่อย่างไรก็ตามทันตแพทย์จะต้องบอกคนไข้เกี่ยวกับข้อดี / ข้อเสียของทั้งการซ่อมและการทำ RPD ใหม่

บางครั้งบางคราวอาจเกิดการแตกหักและการบิดเบี้ยวของ RPD ได้แม้จะมีการออกแบบและการทำที่ดีก็ตาม ดังนั้นการรู้สาเหตุของการแตกหักนั้นๆของทันตแพทย์จะช่วยในการตัดสินใจว่าจะเลือกวิธีการซ่อมแบบใด นอกจากนี้ยังอาจหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

สาเหตุที่ทำให้ RPD เกิดการแตกหักมีมากมาย เช่น

(1)	การไม่ระมัดระวังในการใช้หรือใช้แบบผิดๆของคนไข้

(2)	เสียการปรับตัวของฟันปลอมกับฟันและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้มีแรงเค้นและแรงเครียดที่มากเกินบนส่วนประกอบของ framework หรือฐานฟันปลอม

(3)	ขั้นตอนการสร้าง RPDในห้องแลปไม่ดี

(4)	เกิดจากทันตแพทย์เอง คือมีการกรอฟันไม่เพียงพอ หรือพิมพ์ปากมาไม่ดี

(5)	ฟันหลักหลุดไป และ

(6)	ฟันสึกมาก อาจเกิดจากโรคนอนกัดฟัน หรือนิสัยที่ชอบขบเคี้ยวฟันเล่น

เมื่อทันตแพทย์ทราบสาเหตุของการแตกหักและตัดสินใจที่จะทำการซ่อม , เติมฐาน, เปลี่ยนฐาน ,ปรับโครงสร้างใหม่ หรือทำใหม่นั้นกระบวนการที่จำเพาะก็จะถูกทำขึ้น

I การซ่อมแบบง่ายๆ (simple repairs)

สามารถทำให้สำเร็จได้โดยไม่ต้องมีการพิมพ์ปาก และทำได้โดยทันตแพทย์ในห้องผ่าตัด (operatory) หรือในห้องแลปส่วนตัว

ท	การซ่อมแซม denture base

ฐานของ RPD อาจเกิดแตกหักได้หลายลักษณะ ตั้งแต่ส่วนของ flange หายไปทั้งหมดไปจนถึงส่วนอื่น ๆ ของ denture base หายไปบางส่วน

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เมื่อส่วน flange ของ denture base หายไปทั้งหมด ทันตแพทย์ต้องซ่อมแซมโดยการ rebase หรือ reline ดังแสดงไว้เป็นขั้นตอนดังนี้

1)  ใช้ RPD เป็นถาดพิมพ์ปาก ด้วยวัสดุ metallic oxide หรือ elastomeric เมื่อส่วนของ denture base หายไป ให้ซ่อมแซมด้วย acrylic resin ชนิดบ่มด้วยตนเอง หรือ stick compound หรือไปทั้ง 2 อย่าง เพื่อให้วัสดุพิมพ์ปากสามารถเข้าถึงได้อย่างถูกต้อง

2)  ทำการเทปูนใน impression ที่เสร็จแล้วเพื่อป้องกัน master cast

3) ส่วนของ flange อันใหม่ถูกซ่อมแซมด้วย acrylic resin ชนิด autopolymerizing หรือ heat-cured ถ้าใช้ heat-cured ต้องแต่งขี้ผึ้งส่วนของ flange ให้เกิด contour ที่ถูกต้องตามลักษณะกายวิภาค ก่อนจะนำไปลง flash

4) กรณีที่ส่วน flange ที่แตกหักนั้นไม่ได้หายไป RPD นั้นสามารถซ่อมแซมชั่วคราวได้โดย กะประมาณตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วเชื่อมด้วย cyanoacrylate cement

5)  วิธีดังเดิมที่ใช้ในการซ่อมแซม RPD denture base ที่แตกหัก คือ นำมากะวางให้ถูกที่แล้วเชื่อมด้วย sticky wax

6)  เทปูนที่ด้าน tissue surface ของ RPDเมื่อได้ master cast ที่แข็งพอแล้วให้ตัดส่วนของ RPD บริเวณรอยต่อออกประมาณ 2-3 mm.

7)  ทา separating medium บน working cast  ส่วนของ RPD ก็ถูกแทนที่บน stone cast

8)  เติม autopolymerizing acrylic resin ด้วยวิธี “salt and pepper” fashion หรือ sprinkled on บนบริเวณช่องว่างระหว่าง 2 ส่วนของ RPD ให้เต็ม

9)  การจะซ่อมแซม denture base ให้มีรูพรุนน้อยที่สุด ควรควบคุมอุณหภูมิของ pressure bath ที่ 30 p.s.i. ใหอยู่ที่ 120F เป็นเวลา 30 นาที ทั้งส่วนของ RPD และ dental stone เมื่อซ่อมแล้วควรนำไปแช่น้ำอุ่น

10) ทำการตกแต่งบริเวณที่ซ่อมแซมด้วย acrylic base ที่ low-speed ขัดแต่งด้วย pumice และใช้ acrylic resin polish

ท	การซ่อมแซมซี่ฟันปลอมที่แตกหักหรือหลุด

ในงานฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ใช้ชี่ฟันปลอม 2 ชนิด คือ ฟันพอร์ซเลนและฟันอะคริลิกเรซิน ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาซี่ฟันปลอมแต่ละชนิดมีการแตกหัก วิธีการซ่อมแซมซี่ฟันปลอมมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย

วิธีการซ่อมแซมซี่ฟันปลอมพอร์ซเลนมีขั้นตอนดังนี้

1.	ถ้าซี่ฟันพอร์ซเลนที่หลุดออกจากฐานฟันปลอมยังคงอยู่ในสภาพดีสามารถยึดซี่ฟันนั้นให้ติดกับฐานฟันปลอมโดยใช้อะคริลิกเรซิน

2.	ถ้าซี่ฟันที่หลุดออกมามีความเสียหายจะต้องเลือกซี่ฟันปลอมใหม่สำหรับการซ่อมแซม

3.	พ่นเปลวไฟจากทอร์ชไปยังบริเวณที่เชื่อมต่อของอะคริลิกเรซินและซี่ฟันปลอมเพื่อทำให้        อะคริลิกเรซินบริเวณนั้นอ่อนตัว

4.	กำจัดเศษซี่ฟันปลอมพอร์ซเลนออกจากฐานฟันปลอมโดยใช้สแพททูลา หมายเลข 7 งัดออก

5.	ทำความสะอาดอะคริลิกเรซินบริเวณที่จะใส่ซี่ฟันปลอม และกรอเตรียมบริเวณด้านลิ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของอะคริลิกเรซิน

6.	วางซี่ฟันปลอมใหม่ลงในตำแหน่งที่จะใส่และยึดให้ติดกับซี่ฟันปลอมข้างเคียงด้วยขี้ผึ้งชนิดเหนียวหรือปูนปลาสเตอร์

7.	ผสมโมโนเมอร์กับพอลิเมอร์ของอะคริลิกเรซินชนิดบ่มตัวด้วยความร้อนแล้วเติมลงไปบริเวณเหงือกด้านลิ้นของซี่ฟันปลอมที่ใส่ใหม่ให้มีปริมาณมากกว่าปรกติเล็กน้อย

8.	ทำให้อะคริลิกเรซินบ่มตัวด้วยความร้อนโดยนำฟันปลอมไปให้ความร้อน 120 องศาฟาเรนไฮด์ ภายใต้ความดัน 30 p.s.i. เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนำออกมากรอแต่งและขัดแต่งให้เรียบมัน

9.	ถ้าซี่ฟันปลอมมีปัญหาด้านบดเคี้ยว เช่น จุดสบสูง ก็ทำการกรอแต่งและขัดแต่งด้วย porcelain finishing kit จากนั้นก็ส่งมอบฟันปลอมให้ผู้ป่วย

ท	ฟันปลอมฐานอะคลีลิกเรซิน

วิธีการสำหรับซ่อมแซมฟันปลอมฐานอะคลีลิกเรซินถูกแสดงเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.	ฐานฟันปลอมแตกหรือฟันปลอมหลุดจะปฏิบัติแตกต่างจากการทำในฟันพอสซเลนเล็กน้อย ถ้าฟันปลอมหลุดจากฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ใหม่ ซึ่งสาเหตุนั้นอาจเกิดมาจากการเกิดยึดด้วยเคมีที่ไม่สมบูรณ์ระหว่างฟันปลอมอะคลีลิกกันฐานฟันปลอม ซึ่งการไม่เกิดการยึดด้วยเคมีนั้นอาจเกิดจากการที่มีขี้ผึ้งหรือน้ำมันเหลืออยู่ระหว่างกระบวนการทำฟันปลอม

2.	ในกรณีที่ฟันปลอมถูกถอดออกและบริเวณนั้นได้ทำความสะอาดแล้ว จะทำการกรอฐานฟันปลอมทางด้านลิ้นออกเป็นรูปกล่องไปทางฟันที่เปลี่ยนออก (เพื่อเป็นการรักษาความสวยงามของบริเวณทางด้านหน้า) ฟันปลอมจะถูกใส่แทนที่ ยึดติดฟันปลอมด้วยขี้ผึ้งเหนียว และนำไปทำด้วยอะคลีลิกเรซินชนิดที่เกิดโพลีเมอร์ได้เอง

3.	เมื่อฟันปลอมฐานอะคลีลิกถูกขีดข่วนหรือแตกหัก ชิ้นส่วนที่บกพร่องจะต้องถูกกำจัดออกอย่างระมัดระวัง ฟันปลอมจะต้องถูกตัดออกจากฐานฟันปลอมและบริเวณรอบๆฐานฟันปลอมจะถูกขยายให้ใหญ่ด้วยหัวกรอตัดอะคลีลิกเรซินที่ต่อเข้ากับเครื่องกรอช้า

4.	เลือกฟันปลอมใหม่ ปรับให้เข้ากับด้านที่จะใส่ และตรวจสอบดูอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับอะคลีลิกเรซินชนิดที่เกิดโพลีเมอร์ด้วยตัวเอง

5.	ฟันปลอมจะถูกติดในตำแหน่ง และใส่อะคลีลิกเรซินชนิดที่เกิดโพลีเมอร์ด้วยตัวเอง กระทำตามกรรมวิธีและสำเร็จดังขั้นต้น

6.	บางครั้งฟันหน้าบางอาจอยู่ในตำแหน่งที่กดบนสันกระดูกที่เหลืออยู่ทำให้เกิดความเสียหายต่อครีบฟันปลอม ในกรณีนี้เมื่อฟันหน้าเกิดแตกหัก จะต้องพิมพ์ปากพร้อมกับฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้และการซ่อมแซมจะต้องทำบนชิ้นหล่อหิน

7.	ในบางกรณี หลักการซ่อมแซมการแตกหักหรือการหายของฟันปลอมชั่วคราวบนฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้โดยการเติมอะคลีลิกเรซินที่มีสีเหมือนฟันเข้าไปในบริเวณที่มีความบกพร่อง ก้อนนั้นสามารถดัดแปลงรูปร่างเพื่อให้ฟันปลอมสามารถยึดกับฐานฟันปลอมได้อย่างสมบูรณ์

8.	เมื่อฟันปลอมถูกซ่อมแซมบนฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้เสร็จแล้ว การสบฟันในศูนย์และนอกศูนย์จะต้องถูกตรวจสอบอย่างระมัดระวังและอาจมีต้องมีการดัดแปลงเมื่อจำเป็น การบาดเจ็บหรือการสบก่อนในฟันปลอมอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผันปลอมนั้นแตกหัก

II การซ่อมแซมแบบซับซ้อน

มีการซ่อมแซมที่ซับซ้อนหรือการดัดแปลงซึ่งสามารถทำให้เกิดความบกพร่องของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ซึ่งรวมถึง (1) การซ่อมหรือการแทนที่ของตะขอหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง (2) การซ่อมส่วนเชื่อมหลักและส่วนเชื่อมรอง (3) การซ่อมฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้หลังจากที่มีการสูญเสียฟันหลัก การซ่อมแซมซับซ้อนทั้งหมดจะต้องมีการพิมพ์ปากโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นสิทธิ์ของทันตแพทย์ที่จะพิจารณาฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ในปากของผู้ป่วยก่อนที่จะทำการซ่อมแซมซับซ้อน ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ของสันกระดูกที่เหลืออยู่ว่าจะต้องการการดัดแปลงหรือไม่

ท	การซ่อมตะขอที่หัก

ตะขอเป็นส่วนประกอบของ RPD ที่พบการแตกหักได้บ่อยที่สุด ซึ่งการหักนั้นอาจเป็นที่แขนของตะขอ occlusal rest หรือบริเวณรอยต่อของ minor connector และ major connector สาเหตุอาจเกิดจากการออกแบบที่ไม่ดีพอ มีแรงกระทำต่อ framework มากเกิน ทำฟันปลอมตก หรือมีการปรับแต่งแขนตะขอมากเกินขีดจำกัดความยืดหยุ่นของโลหะ

แขนตะขอเป็นส่วนที่มีการหักได้บ่อย ซึ่งมีวิธีการซ่อมได้ 2 วิธีคือ

1.	ใส่เส้นลวด (wrought wire) gauge18 เข้าไปใน denture base แทนที่แขนตะขอที่หัก

2.	สร้างตะขอขึ้นมาใหม่และเชื่อมต่อเข้ากับ framework ที่มีอยู่

การซ่อมวิธีที่1 ใส่เส้นลวด (wrought wire) gauge18 ที่เป็น platinum-gold-palladium (PGP) เข้าไปแทนที่ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.	ใช้ 18-gauge PGP wrought wire แทนที่ retentive arm ทางด้าน buccal ที่หัก

2.	นำ RPD ที่หักใส่ในปากผู้ป่วยและวางให้เข้าที่ แล้วใช้ stock tray ที่มี irreversible hydrocolloid พิมพ์ปาก

3.	นำรอยพิมพ์ที่ได้ไปเทด้วย stone ได้ working cast ออกมา

4.	กรอตัดแขนตะขอที่หักออกจาก framework และกรอส่วนที่เป็น acrylic resin บน denture base ออกเพื่อเป็นที่อยู่ของ wrought wire

5.	ดัดเส้นลวดให้ได้รูปร่างตาม contour ของฟันหลักใน cast โดยส่วนปลายของลวดให้ทำเป็น loop เพื่อให้ retention ในการยึดกับ denture base ได้

6.	ใช้ sticky wax ยึดลวดให้ติดกับฟันหลักใน cast

7.	เติม autopolymerizing acrylic resin เพื่อให้ mechanical retention ระหว่างลวดและ denture base

8.	นำ cast ที่มีลวดและ autopolymerizng acrylic resin ไปต้มใน curing unit ที่ควบคุมอุณหภูมิและความดัน โดยใช้น้ำอุ่นที่อุณหภูมิประมาณ 120 F ความดัน 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 30 นาที

9.	ขัดแต่ง retentive arm และ acrylic resin ให้เรียบและมัน แล้วนำไปเช็คในปากโดยลวดต้องแตะฟันบริเวณใต้ undercut

10.	หากมีการหักของ reciprocal arm ที่อยู่ด้าน lingual ถ้ามีการถอดหรือใส่ฟันปลอม retentive arm ทางด้าน buccal จะมีแรงผลักที่มากเกินกระทำต่อฟันหลักได้ ซึ่งวิธีการซ่อมก็ทำเช่นเดียวกับการใช้ลวดแต่ควรใช้โลหะที่มีความแข็งตึงมากกว่า

11.	หากมีการหักของ retentive arm ที่เป็นตะขอ bar อาจซ่อมด้วย circumferential wrought wire clasp แทนในกรณีที่ undercut อยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำได้ แต่ถ้าจำเป็นต้องซ่อมให้เป็นตะขอ bar ต้องทำการแต่งขี้ผึ้ง เหวี่ยงโลหะ และเชื่อมชิ้นงานใหม่เข้ากับ framework ที่ตำแหน่งใกล้กับ retentive latticework

ท	การซ่อม Occlusal rest  ที่แตกหัก

สาเหตุสำคัญของการแตกหักของ Occlusal rest คือ ขาดการกรอฟันที่เหมาะสมบน marginal ridge ของฟัน abutment จึงทำให้พื้นที่สำหรับ Metal บริเวณรอยต่อของ Occlusal rest กับ Minor connector ไม่เพียงพอ จึงเกิดการแตกหัก ณ ตำแหน่งนี้ได้ง่าย

วิธีการซ่อมมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.	ก่อนเริ่มขั้นตอนการซ่อม ควรเตรียมพื้นที่บนด้าน Occlusal ให้เพียงพอ  โดยดูระยะระหว่างฟันคู่สบ ถึง Marginal ridge ของ Occlusal rest ควรจะมี Interarch clearance อย่างน้อย 1.5 mm. (หากน้อยเกินไปควรทำการ preparation เพิ่มเติม)

2.	ในกรณีที่ยังมีส่วนของตะขอหลงเหลืออยู่ ให้คนไข้ใส่ RPD แล้วทำการพิมพ์ปากด้วย alginate จากนั้นนำไปเทเป็นแบบหล่อด้วยวัสดุทนไฟ เป็น investment cast

3.	นำ Platinum foil matrix คลุมบริเวณ rest seat ที่เราได้กรอเตรียมขึ้นมาใหม่บน Investment cast จากนั้นใช้ Wire หรือ Dental gold ทำการ Solder สร้างเป็น Occlusal rest ขึ้นมาใหม่โดยเชื่อมต่อกับส่วนของ Minor connector ในขั้นตอนนี้อาจจะจำเป็นต้องเอา Acrylic resin ออกจาก Denture teeth และ Denture base ที่อยู่ติดกันออกก่อนจะทำการ soldering

4.	กรณีที่มีส่วนของตะขอบกพร่องร่วมด้วย และจำเป็นต้องทำเป็นตะขอขึ้นมาใหม่ จะใช้วิธี waxed up และนำไปเหวี่ยงออกมา จากนั้นนำมาเชื่อมต่อกับ framework อันเดิมตรงบริเวณรอยต่อของ Major และ Minor connector วิธีนี้นิยมใช้กันมากเนื่องจากตะขอส่วนใหญ่มักจะมีการบิดเบี้ยวเสียรูป เมื่อ Occlusal มีการแตกหักเสียหาย

ท	การซ่อมแซม major connector ที่เสียหาย : Repair of a broken major connector

บริเวณที่มักจะพบอยู่เสมอว่ามีการบิดเบี้ยวผิดรูป หรือ แตกหัก ของ major connector คือบริเวณที่เป็นรอยต่อของ major connector กับบริเวณ retentive framework ซึ่งมักจะเกิดจากการที่ internal และ external finishing line นั้นอยู่ในตำแหน่งที่ลึกกินไป หรือ มีความไม่เหมาะสมกับโครงสร้างอื่นบนโครงโลหะ ดังนั้นบริเวณรอยต่อจึงถือเป็นจุดอ่อนที่สำคัญ ถ้าบริเวณ major connector ของโครงโลหะนี้บางเกินไปทำให้เมื่อได้รับแรงที่รุนแรง หรือแม้แต่แรงขนาดปกติ ก็จะทำให้เกิดการงอหรือหักได้ในวิธีการซ่อมแซมที่ดีที่สุดนั้นทำได้โดยการสร้างใหม่ขึ้นมา (reconstruction technique) โดยการสร้าง master cast  เท cast ขึ้นมา กำจัดพวกข้อบกพร่องต่างๆออก แล้วทำการ waxing casting และทำการเชื่อมต่อ (soldering หรือ welding) เข้ากับส่วนโครงโลหะในตำแหน่งที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามแล้วกรณีที่ต้องทำการซ่อมแซมส่วนของ major connector ที่แตกหักก็สามารถทำได้แต่จะดีกว่าถ้ามีการทำชิ้นฟันปลอมใหม่ขึ้นมา

ท	การซ่อมแซมฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้เมื่อมีการสูญเสียฟันหลัก และ การดัดแปลงฟันหลักซี่ใหม่ : Repair of an RPD after loss of an abutment tooth and modification of a new abutment tooth.

ในบางครั้งนั้นฟันหลักอาจต้องถูกทำการถอนออกไปด้วยเหตุผลหลายประการ และมีความจำเป็นต้องเพิ่มส่วนฟันหลักที่หายไปดังกล่าวให้เข้าไปอยู่ในส่วนฟันปลอมที่ติดกันนั้น เมื่อฟันหลักมีการสูญเสียไป ทันตแพทย์จะต้องทำการประเมินสภาวะอนามัยในช่องปากและสภาพของฟันที่เหลืออยู่อย่างรอบคอบและการพิจารณาควรดูไปถึงการออกแบบชิ้นฟันปลอมใหม่ไปด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมเกิดขึ้นก็สามารถทำได้โดยการใช้ลวด PGP เบอร์18 โดยใช้เพื่อเป็นการรักษาชิ้นฟันปลอมไว้ชั่วคราว ถ้าต้องมีการใช้ฟันหลักซี่ใหม่ก็ให้ทำการกรอฟันหลักให้เหมาะสมโดยให้เข้ากับที่ได้ออกแบบส่วนตะขอไว้ เช่น ในส่วน guiding plane , occlusal rest หรือ cingulum rest และ retentive arm กับ stabilizing arm หลังทำการกรอฟันหลักอย่างเหมาะสมแล้วก็ทำการพิมพ์ปากทั้งขากรรไกรในขณะที่ใส่ชิ้นฟันปลอมอยู่ด้วย โดยใช้วัสดุพิมพ์ปากชนิด irreversible hydrocolloid หลังจากนั้นนำมาเทแบบด้วยพลาสเตอร์หิน (dental stone) เพื่อให้ได้แบบจำลองขากรรไกรของผู้ป่วยเพื่อใช้ในการทำงาน ตะขอเก่านั้นก็จะนำมาทำการแต่ง wax ทำการเหวี่ยงโลหะ (casting) และนำมาลองในโครงโลหะเดิมที่มีอยู่ ซี่ฟันปลอมซี่ใหม่ก็จะทำขึ้นจาก acrylic resin เพื่อเติมในช่องว่างบริเวณที่สูญเสียฟันหลักไป

บ่อยครั้งที่ซี่ฟันปลอมที่สูญเสียไปนั้นไม่มีความจำเป็นต่อการทำหน้าที่ของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ การแทนที่ซี่ฟันดังกล่าวนั้นก็อาจทำได้ด้วย 2 วิธีคือ เพื่อให้เกิดการยึดอยู่เชิงกล (mechanical retention) แก่โครงโลหะ ของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้นั้นทำได้โดยการใช้วัสดุพิมพ์ปาก elastic impression ทำการพิมพ์ปากทั้งขากรรไกรในขณะที่ใส่ชิ้นฟันปลอมอยู่ด้วยหลังจากนั้นทำการเทแบบด้วยพลาสเตอร์หิน (dental stone) บนแบบจำลองของผู้ป่วยนี้ก็จะทำการเชื่อมต่อ (soldered) หรือบัดกรี (brazed) ส่วนที่ให้การยึดอยู่กับ major connector ที่มีอยู่หลังจากนั้นก็ทำซี่ฟันปลอมจาก acrylic resin แทนบริเวณที่สูญเสียฟันไปให้ยึดกับส่วนที่ให้การยึดอยู่นั้น และถ้ามีวัสดุฐานฟันปลอมมากพอในบริเวณที่ติดกับซี่ฟันปลอมที่จะทำการเติมลงไปนั้นก็อาจทำการให้การยึดอยู่โดยทำให้ซี่ฟันปลอมยึดอยู่กับ acrylic resin ที่ติดกันนั้นโดยไม่จำเป็น ต้องใช้โลหะเพื่อให้การยึดอยู่เชิงกลแก่ซี่ฟันปลอมดังกล่าว

III การบูรณะฟัน abutment ที่เกิดความเสียหายจากการใส่ RPD

การบูรณะฟัน abutment ที่เกิดความเสียหายในการใส่ RPD นั้นทำได้ด้วยกันหลายวิธี เช่น การทำครอบฟัน , การทำ inlay , การบูรณะด้วย amalgam เป็นต้น

การบูรณะฟันด้วย amalgam นั้นจะต้องทำการบูรณะให้มีความใหญ่และมีความแข็งแรงเหมาะกับแรงที่จะกดลงบนด้าน occlusal โดยต้องแนะนำคนไข้ว่าหลังจากที่ทำการบูรณะแล้วคนไข้ต้องถอด RPD ออกประมาณ 24 ชั่วโมงแล้วกลับมาปรับแต่ง amalgam ให้เหมาะกับการรับตำแหน่งของตะขอ หรือ เรสท์

การบูรณะด้วยการทำ gold inlay นั้นจะนิยมทำแบบ indirect ซึ่งรูปร่างของโครงโลหะจะสร้างมาจากการ waxing บน die ที่เป็นแบบหล่อของฟันที่ทำการบูรณะ โดยในส่วนที่ใช้เป็นที่รับตะขอ หรือเรสท์ ของ RPD นั้นจะสร้างมาจากการนำส่วนของตะขอ หรือเรสท์ ของ RPD นั้นมาลนไฟให้ร้อนแล้วกดลงเบา ๆบนบนขี้ผึ้งที่ทำการ waxing ขึ้นแล้วยกออก ต่อมาทำการปรับแต่งบริเวณ margin ให้เรียบร้อยแล้วนำไปเหวี่ยงออกมาเป็นโลหะ เมื่อได้เป็นโครงโลหะออกมาแล้วนำไปใส่ในปากแล้วปรับให้เหมาะกับการรับตำแหน่งของตะขอ หรือ เรสท์ เหมือนกับที่ทำการบูรณะด้วย amalgam ซึ่งหากเปลี่ยนจากการทำ inlay เป็นการทำ full crown ก็ใช้วิธีการทำเช่นเดียวกันก็ได้

การบูรณะด้วยการทำ full crown มีหลายเทคนิคที่ทำกันมีทั้งแบบ direct, indirect หรือ ผสมทั้ง direct และ indirect โดยบางเทคนิคก็แนะนำให้คนไข้ถอด RPD เพื่อส่งไปให้ lab ทำด้วยวิธี indirect แต่ว่าไม่เหมาะกับคนไข้ที่ไม่สามารถขาดฟันปลอมได้ ไม่ว่าจะเป็นเลือกใช้วิธีใดก็ตาม วิธีที่เหมาะสมที่สุดต้องเป็นวิธีที่ให้ความพึงพอใจต่อทั้งตัวคนไข้, หมอ และlab แต่โดยส่วนใหญ่แล้ววิธีที่นิยมใช้กันคือแบบ indirect ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น 2 เทคนิคคือ

1.ทำการ preparation ฟันที่บูรณะจนเสร็จแล้วทำการแยกเหงือกด้วย retraction cord ต่อมานำ individual tray มาพิมพ์ปากโดยพิมพ์พร้อมกับ RPD โดยวัสดุที่ใช้พิมพ์ปากจะเป็นพวก

reversible hydrocolloid , rubber base หรือพวก elastomer เมื่อได้รอยพิมพ์แล้วนำไปเท cast แล้วทำการ waxing ส่วน crown ขึ้นมาให้เหมาะกับการรับตะขอแล้วจึงนำไปเหวี่ยงเป็นโลหะ เมื่อได้โครงโลหะแล้วนำไปใส่ในปากคนไข้แล้วลองความพอดีกับ RPD พร้อมกับปรับแต่งส่วนของด้าน occlusal และบริเวณ margin ให้เหมาะสมแล้วจึงทำการยึดด้วยซีเมนต์

2. เมื่อทำการ preparation ฟันที่บูรณะจนเสร็จแล้วให้ใช้ท่อทองแดงทำการพิมพ์ปากแล้วนำไปสร้างเป็น die ด้วยวิธีการทางไฟฟ้า ทำการ coping ด้วยขี้ผึ้ง Duralay แล้วนำมาใส่ในฟันจริงในปากพร้อมกับ RPD ทำการพิมพ์ปากเหมือนกับวิธีที่1 ซึ่งจะได้ framework ที่ติดกับส่วนของ coping นำรอยพิมพ์ที่ได้ไปเท die แล้วทำขั้นตอนทุกอย่างเหมือนกับในขั้นตอนที่1